#### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ДОБРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                  УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

1 СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

## «30»  декабря  2020 года                                                                      №  18/75

Об  утверждении  схемы  водоснабжения   Добринского  сельского  поселения   Урюпинского  муниципального  района   Волгоградской  области

# В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  07.12.2011 года «О  водоснабжении  и  водоотведении»  №  416-ФЗ (в ред. от 01.04.2020г.)  (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021г.) Совет  депутатов  Добринского  сельского  поселения Урюпинского муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить  прилагаемую схему  водоснабжения  Добринского  сельского  поселения  Урюпинского  муниципального  района  Волгоградской  области.

- Решение Совета Депутатов Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района № 48/139 от 08.06.2013г. «Об утверждении схемы водоснабжения Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области» считать утратившим силу

- Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента его  официального  обнародования

Глава  Добринского

сельского  поселения                                                                       А.Ю. Бондаренко

# Утверждена

# Решением Совета  депутатов

# Добринского  сельского  поселения

# от  30.12.2020 г. №  18/75

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ДОБРИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Оглавление

1.ВВЕДЕНИЕ	4

ПАСПОРТ СХЕМЫ	5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	7

2.1. Общие сведения о  Добринском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.	7

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения	8

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	9

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	9

3.2. Анализ существующих проблем	12

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	12

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	14

3.5. Перспективная схема водоснабжения	18

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ	20

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения	20

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	20

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	22

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы	22

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.	22

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения	22

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ	23

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на 2021 – 2024гг. Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы  Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- Генерального плана Добринского сельского  поселения  Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" № 210-ФЗ (в ред. от 26.07.2017г.).

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83  (с изм. и доп., от 15 мая, 27 ноября 2010 г., 16 апреля 2012 г., 29 июля, 30 декабря 2013 г., 15 апреля, 23 августа 2014 г., 19 июня 2017 г., 12 апреля, 5 июля 2018 г., 17 апреля, 22 мая 2020 г.).

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания граждан в Добринском сельском поселении Урюпинского  муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения:

- водозаборы (подземные),

- станции водоподготовки,

- насосные станции,

- магистральные сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации и реконструкции существующих водопроводных сетей и сооружений, строительство новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств местного, федерального и областного бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения в Добринском сельском поселении и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Добринского сельского  поселения  Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2021 - 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации  Добринского сельского поселения  Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область,  Урюпинский муниципальный район, Добринское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" № 210-ФЗ (в ред. от 26.07.2017г.);

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 118.13330.2012;   (с изм. от 7 августа 2014 г. и введено в действие с 1 сентября 2014 г.).

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- Постановление главы Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области № 38 от 31.12.2020г. «О внесении изменений в Постановление администрации Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района № 50 от 13.12.2018г.  «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района на 2019-2034 годы»

ЦЕЛИ СХЕМЫ:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- проектные работы на реконструкцию системы водоснабжения ст. Добринка;

- реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2021 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется:

Первый этап строительства – 2021-2022 годы:

- проектные работы на реконструкцию системы водоснабжения ст. Добринка;

Второй этап строительства -2023-2024 годы:

- реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 28061,2 тыс. руб., в том числе:

28061,2 тыс. руб. - финансирование мероприятий по реконструкции системы водоснабжения в ст. Добринка.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2021 - 2024 годах составляет:

Всего	- 28061,2 тыс. руб.

в том числе:

- местный бюджет – 612,2 тыс.руб.

- областной бюджет – 2449 тыс.руб.

- федеральный бюджет – 25000 тыс.руб.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Добринского сельского  поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения .

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет  Администрация Добринского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Добринском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Добринское сельское поселение расположено в границах Урюпинского муниципального района.

Граница Добринского поселения утверждена Законом Волгоградской области № 38–ОД от 26.04.2019г. «Об объединении отдельных сельских поселений входящих в состав Урюпинского муниципального района Волгоградской области о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 30 марта 2005 года, № 1037-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского муниципального района и муниципальных образований в его составе» и Закон Волгоградской области от 18 января 2005г. № 1120-ОД «Об установлении наименований органов местного самоуправления в Волгоградской области».

Добринское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:

- на севере - с Беспаловским с/п и Бубновским с/п;

- на востоке – по реке Хопер с г.Урюпинск, Котовским и Петровским  с/п ;

- на юге - с Россошинским с/п;

- на западе - с Верхнебезымянским с/п.

В соответствии с Законом Волгоградской области № 38–ОД от 26.04.2019г. «Об объединении отдельных сельских поселений входящих в состав Урюпинского муниципального района Волгоградской области о внесении изменений в Закон Волгоградской области от 30 марта 2005 года, № 1037-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Урюпинского муниципального района и муниципальных образований в его составе» и Закон Волгоградской области от 18 января 2005г. № 1120-ОД «Об установлении наименований органов местного самоуправления в Волгоградской области».  в состав Добринского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- станица Добринка, хутор Горский, хутор Горско – Поповский, хутор Нижнебезымянский, хутор Забурдяевский, хутор Кудряшевский, хутор Егоровский, хутор Григорьевский, хутор Студеновский, хутор Тополевский, хутор Ольховский, хутор Бесплемяновский, хутор Ржавский, хутор Захоперский, хутор Кривовский.

Общая площадь территории Добринского сельского поселения составляет 33811,1 га.  Численность постоянного населения на 01.01.2020г. составила 2818 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с г. Волгоград и населенными пунктами Волгоградской области являются: автодорога Урюпинск – Нехаево, трасса М-6, железнодорожная ветка Урюпинск-Алексиково.

Главными элементами природного каркаса Добринского сельского поселения являются: река Хопер.

Климат на территории поселения умеренно континентальный. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 2  до 10 м.

В  Добринском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Добринского сельского поселения имеются шесть централизованных систем водоснабжения.

Водоснабжение осуществляется от 6-ти заборных скважин и 4-х водонапорных башен.

Водоподготовка отсутствует.

На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района и эксплуатируются: МАУ «ЖКХ Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района».

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Добринского  сельского поселения являются подземные источники водоснабжения.

Качество воды удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Водоснабжение населенных пунктов Добринского сельского поселения организовано от: станица Добринка  от централизованного водоснабжения, хутор Горский  от централизованного водоснабжения, хутор Бесплемяновский от централизованного водоснабжения, хутор Ржавский от централизованного водоснабжения, хутор Егоровский от централизованного водоснабжения.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют  не на всех улицах.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов Добринского сельского поселения является МАУ «ЖКХ Добринского сельского поселения Урюпинского муниципального района».

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Скважина № 8022 х. Горский | Скважина насос, Узел учета | 1976 | 777 | 103.0 | 10 |
| 2 | Скважина № 6760 ст. Добринка | Скважина насос, Узел учета | 1975 | 216 | 174 | 10 |
| 3 | Скважина № 02196 ст. Добринка | Скважина насос, Узел учета | 1986 | 150 | 180 | 10 |
| 4 | Скважина № 04958 х. Бесплемяновский | Скважина насос, Узел учета | 1991 | 43,55 | 110 | 30 |
| 5 | Скважина № 04957 х. Ржавский | Скважина насос, Узел учета | 1991 | 28,88 | 160 | 30 |
| 6 | Скважина № 02097 х. Егоровский | Скважина насос, Узел учета | 1985 | 191.8 | 136 | 30 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 8022 х. Горский | 25 | ЭЦВ-6-16-120 | 14 | 120 | 7.5 |  |
| 2 | Скважина № 6760 ст. Добринка | 15 | ЭЦВ-6-16-120 | 14 | 120 | 7.5 |  |
| 3 | Скважина № 02196 ст. Добринка | 15 | ЭЦВ-6-16-120 | 14 | 120 | 7.5 |  |
| 4 | Скважина № 04958 х. Бесплемяновский | 6 | ЭЦВ-6-6-80 | 6 | 80 | 5,5 |  |
| 5 | Скважина № 04957 х. Ржавский | 6 | ЭЦВ-6-6-80 | 6 | 80 | 5,5 |  |
| 6 | Скважина № 02097 х. Егоровский | 10 | ЭЦВ-6-10-100 | 10 | 100 | 5,5 |  |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 11 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 11.4 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | 0.26 |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 2.9 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0.8 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | 0.01 |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | 127.1 |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | 0.0001 |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | 0.44 |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | 1.0 |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | 0.0032 |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | 0.032 |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | 0.023 |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 7.8 |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | 5 |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 |  |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 |  |

Водопроводные сети проложены из асбестоцементных и чугунных трубопроводов   диаметром от 100 до 120 мм общей протяженностью 24 км. Износ существующих водопроводных сетей Добринского сельского поселения поселению составляет  95 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Добринского сельского поселения из скважин № 8022, № 6760, № 02196,             № 04957, № 04958, № 02097 составляет 190 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения - 200 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 70 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью  скважин № 8022, № 6760,          № 02196, № 04957, № 04958, № 02097 размещаемых на территории жилой застройки в станице Добринка, хуторах Гоский, Бесплемяновский, Ржавский, Егоровский.

- Вода  не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа.

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1980 года, имеет  не удовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- водозаборы:

- отсутствие системы очистки и обезжелезивания воды;

- отсутствие наблюдательной сети скважин.

- водопроводные сети:

- высокий износ сетей водоснабжения;

- большая протяженность сетей нуждающихся в замене;

- высокий уровень потерь в сетях,

- высокий износ запорной и распределительной арматуры.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Добринского сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения Добринского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2020 год | Расчетный срок – 2024 год |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | ст. Добринка | 1505 | 100 | 1605 |
| 2 | х. Горский | 492 | 40 | 532 |
| 3 | х. Горско-Поповский | 6 |  | 6 |
| 4 | х. Нижнебезымянский | 7 |  | 7 |
| 5 | х. Забурдяевский | 169 | 30 | 199 |
| 6 | х.Кудряшевский | 155 | 20 | 175 |
| 7 | х.Егоровский | 35 | 5 | 40 |
| 8 | х.Григорьевский | 39 |  | 39 |
| 9 | х.Студеновский | 19 |  | 19 |
| 10 | х.Тополевский | 15 |  | 15 |
| 11 | х.Ольховский | 8 |  | 8 |
| 12 | х.Бесплемяновский | 240 | 50 | 290 |
| 13 | х.Ржавский | 124 | 10 | 134 |
| 14 | х.Захоперский | 1 |  | 1 |
| 15 | х.Кривовский | 3 |  | 3 |
| Всего по поселению | 2818 | 255 | 3073 |

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2024 года планировочных районов, учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 5.

Таблица 5.

| Поз. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2020 год | 1 этап – 2021 год | Расчетный срок 2021 - 2024 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |
| 1 | Население постоянное сезонное | тыс. чел. тыс. чел. | 2.4 | 2.5 | 2.65 |
|  | Итого по населенным пунктам | тыс. чел. |  |  | 2.65 |
| Жилищный фонд для постоянного проживания |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |
| Жилищный фонд для сезонного проживания |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Дачные и садовые организации | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Всего по поселению | тыс. кв. м |  |  |  |
| Новое жилищное строительство |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка | тыс. кв. м |  |  |  |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | тыс. кв. м | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 3 | Дачное строительство | тыс. кв. м |  |  |  |
|  | Итого | тыс. кв. м |  |  | 0.6 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов добринского сельского поселения принимаются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый  жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными - 160 л/чел. в сутки

- индивидуальной жилой застройки - 50 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 30 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0.9 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 50 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 20 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения – 21.5 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 12 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с; для коммунально-производственных объектов - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне).   Продолжительность тушения пожара – 1.5 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 3-х часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

Расчетные расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Современное состояние на 2020 год | 1 этап строительства 2021-2022г.г. | 2 этап строительства 2023-2024г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 10 | 210 | 2.1 | 220 | 2.2 | 240 | 2.4 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 21.5 | 35 | 0.75 | 40 | 0.86 | 45 | 0.96 |
| 3 | Детские школы искусств | 1 учащийся | 10 | 140 | 1.4 | 140 | 1.4 | 150 | 1.5 |
| 4 | Клубы, ДК | 1 место | 3.6 | - | 1.4 | - | 1.4 | - | 1.4 |
| 5 | Больница | 1 больной в смену | 13 | 20 | 0.26 | 20 | 0.26 | 25 | 0.32 |
| 6 | Предприятия общественного питания | 1 усл. блюдо | 20 | - | 3.9 | - | 5.4 |  | 5.4 |
| 7 | Производственно -коммунальные объекты | 1 человек | 10 | - | 1 |  | 1.2 |  | 1.3 |
| 8 | Итого |  |  |  | 10.81 |  | 12.72 |  | 13.28 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 80 л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства - 192 м3/сутки;

- на II этап строительства - 200 м3/сутки;

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопровода, и колодцев частных домовладений.

Суммарное водопотребление  Добринского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. | I этап 2021-2022 год | 2 этап 2023-2024 год | расчетный | I этап 2021-2022 год | 2 этап 2023-2024 год | расчетный |
|  |  | состоян. 2020 год |  |  | срок , 2024 год |  |  | срок , 2024 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 170 | 170 | 175 | 180 | - | - | - |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 10.81 | 12.72 | 13.28 | 17.26 |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | 50 | 50 | 55 | 60 | 142 | 150 | 152 |
|  | Итого: | 230.81 | 232.72 | 243.28 | 257.26 | 142 | 150 | 152 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 23.08 | 23.27 | 24.32 | 25.72 | 14.2 | 15.0 | 15.2 |
|  | Всего: | 253.89 | 256.44 | 267.6 | 282.98 | 156.2 | 165.0 | 167.2 |

Суммарное водопотребление 	Добринского сельского поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Добринского сельского поселения на расчетный срок принимается забор из артезианских скважин. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0.25 тыс. м3/сут.;

- на 2 этап строительства -0.26 тыс. м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 0.28 тыс. м3/сут.;

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Добринского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в станице Добринка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, и др.) ;

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0.28 га;

Первый этап строительства – 2021-2022 годы:

- проектные работы на реконструкцию системы водоснабжения ст. Добринка;

Второй этап строительства -2023-2024 годы:

- реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка;

# 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

## 4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2024 год) должна составить 0.28 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Первый этап строительства – 2021-2022 годы:

- проектные работы на реконструкцию системы водоснабжения ст. Добринка;

Второй этап строительства -2023-2024 годы:

- реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка;

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.  Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 63 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 24 км.

# 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2020 года.

Всего инвестиций на 2021 - 2024 годы необходимо 25510 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 25510 тыс.руб., (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2021 | - |  | - |
| 2022 | 2551 |  | 2551 |
| 2023 | 15306,1 |  | 15306,1 |
| 2024 | 10204,1 |  | 10204,1 |
| Итого 2021-2024гг | 28061,2 |  | 28061,2 |
| Всего по проекту | 28061,2 |  | 28061,2 |

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 28061,2 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 28061,2 тыс. рублей.

## 6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2021 - 2024 годах составляет:

- всего	- 28061,2 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	- 612,2 тыс. рублей;

- внебюджетные источники	- 27449 тыс. рублей

## 6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения  Добринского сельского поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Добринского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2021 - 2024 г.г. согласно техническому заданию.

# Text boxes

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотре бления, л/чел. в сутки | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Постоянное население |
| 1. | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-4 этажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Индивидуальна я жилая застройка | 50 | 2.41 | 120 | 170 | 2.41 | 120 | 170 | 2.50 | 125 | 175 | 2.65 | 133 | 180 |
| 4. | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: | 50 | 2.41 | 120 | 170 | 2.41 | 120 | 170 | 2.50 | 125 | 175 | 2.65 | 133 | 180 |
| 5. | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации сезонного проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по поселению: | 50 | 2.41 | 120 | 170 | 2.41 | 120 | 170 | 2.50 | 125 | 175 | 2.65 | 133 | 180 |

Современ. состояние -2020год

I этап строительства – 2021-2022

2 этап строительства 2023-2024 год

Таблица 6

Расчетный срок строительства, 2024_ год